## Slide 1: 符号数的反码表示法
符号
1位二进制数表示符号：0表示正数，1表示负数
数值
正数用原码表示，负数以该数的反码表示
符号位置
符号放在最高位
00010111
符号 原码
+23
-104
pyro_yangxu@bit.edu.cn
10010111
符号 反码

## Slide 2: 反码表示法
pyro_yangxu@bit.edu.cn
十进制表示 | 二进制 | 反码表示法
(+37)10 | +0100101 | 00100101
(-37)10 | - 0100101 | 11011010
(+0)10 | +0000000 | 00000000
(-0)10 | - 0000000 | 11111111
(+127)10 | +1111111 | 01111111
(-127)10 | - 1111111 | 10000000
例：数据位宽n=8，最高位为符号位
n位数字采用反码可表示的数据范围： -(2n-1-1)~+(2n-1-1)
0有两种表示方式：+0 和-0

## Slide 3: 补码
补码：设数N为包含n位整数、m位小数的二进制数，则N 的补码定义为：
(N )  2n  N
补n
N的补码与N的大小有关，还与整数位数n有关，与小数位数 m无关
设n=8, 则
(11001)补.8 = 28-11001=11100111
(11001.0101)补.8 = 28-11001.0101
= 11100110.1011
pyro_yangxu@bit.edu.cn

## Slide 4: 补码的求法
利用补码的定义计算
方法一
方法二
将原码补足n位整数后整体求反加1
如：求(11001)在n=8时的补码
1）补齐8位：00011001
2）求反：
3）加1：
11100110
11100111
较为繁琐， 一般不用
常用方法
一般人我 不告诉他
“加1”是在整个数的 最后一位（包括小数 部分）加1 ！！
pyro_yangxu@bit.edu.cn

## Slide 5: 补码的求法
N补 = 2n-N = (2n-1-N)+1
证
明 2n-1 = 111……111
方 n个
法 2n-1-N = N反
二
N补 = N反+1
100000000
- 1
—————— 11111111
11111111
- 01101001
—————— 10010110
pyro_yangxu@bit.edu.cn

## Slide 6: 补码的求法
方法三
将数N补足n位整数
从右往左第一个1及其右边的0不变
N其=余0各01位00求1反00 = 00100 100
(N)补.8= 11011 100
依据：100求反加1仍为100，其它位求反不变
pyro_yangxu@bit.edu.cn

## Slide 7: 补充概念
pyro_yangxu@bit.edu.cn
反码又称为1的补码（1’s complement)
  2n-1-N
补码又称为2的补码（2’s complement)
  2n-N
  N+(N)补=N+ 2n-N=2n
  ((N)补)补=N

## Slide 8: 符号数的补码表示法
符号
1位二进制数表示符号：0表示正数，1表示负数
数值
正数用原码表示，负数用该数绝对值的补码表示
符号位置
符号放在最高位
00010111
符号 原码
+23
10010111
-105
pyro_yangxu@bit.edu.cn
符号 绝对值的补码

## Slide 9: 符号数的补码表示法
pyro_yangxu@bit.edu.cn
十进制表示 | 二进制 | 补码表示法
(+37)10 | +0100101 | 00100101
(-37)10 | - 0100101 | 11011011
(+0)10 | +0000000 | 00000000
(-0)10 | - 0000000 | 00000000
(+127)10 | +1111111 | 01111111
(-127)10 | - 1111111 | 10000001
(-128)10 | -10000000 | 10000000
例：数据位宽n=8，最高位为符号位
n位数字采用补码可表示的数据范围： -(2n-1)~+(2n-1-1)
 +0 和-0的表示方法相同

## Slide 10: 问题1：如何求有符号数的相反数？
原码表示法：将符号位取反，其余位不变
-A=(-3)10=(1011)2
-B=(2)10 =(0010)2
A=(3)10 =(0011)2
B=(-2)10=(1 10)2
反码表示法：将整个数值连同符号位一起取反（求反码）
A=(3)10 =(0011)2
B=(-2)10=(1101)2
-A=(-3)10=(1100)2
-B=(2)10 =(0010)2
补码表示法：将整个数值连同符号位一起取反加1（求补码）
A=(3)10 =(0011)2 B=(-2)10=(1110)2
-A=(-3)10=(1101)2
-B=(2)10 =(0010)2
pyro_yangxu@bit.edu.cn
36

## Slide 11: 问题2：如何扩展数据的宽度
原码表示法：在符号位和数据位之间填充0
A=(3)10 =(0011)2 B=(-2)10=(1010)2
反码表示法：直接进行符号扩展
A=(3)10 =(0011)2
B=(-2)10=(1101)2
A=(3)10 =(00000011)2
B=(-2)10 =(11111101)2
补码表示法：直接进行符号扩展
A=(3)10 =(0011)2
B=(-2)10 =(1110)2
A=(3)10 =(00000011)2
B=(-2)10 =(11111110)2
A=(3)10 =(00000011)2
B=(-2)10 =(10000010)2
pyro_yangxu@bit.edu.cn

## Slide 12: 补码表示的符号数的加减运算
只需要加法器就 可完成加减运算
A+B
A-B = A + (-B)
B-A = (-A) + B
-A-B = (-A) + (-B)
节省硬件，降低成本
符号位直接参与运算
结果仍为补码表示
pyro_yangxu@bit.edu.cn

## Slide 13: 补码表示的符号数的加减运算
解：(A)补.8
(-A)补.8
= 00010011,
=11101101,
(B)补.8 = 00001101
(-B)补.8 = 11110011
00010011
+ 00001101
00100000
-A+B=11111010
11101101
+ 00001101
11111010
A+B=100000 A-B=110
00010011
+ 11110011
1 00000110
-A-B=11100000
11101101
+ 11110011
111100000
设n=8，有两个正数A=10011，B=1101。试用补码求
A+B，A-B，B-A，-A-B
pyro_yangxu@bit.edu.cn

## Slide 14: 补码表示的符号数的加减运算(证明)
40
对任意正整数N1和N2,(-N1)补.n =2n-N1, (-N2)补.n =2n-N2
N1+N2
两个正数相加，结果为正数
N1-N2
N1-N2=N1+(2n-N2)=2n-(N2-N1),
  若N2>N1,则结果为负，2n-(N2-N1)就是-(N2-N1)的
补码表示形式；
  若N1>N2,则结果为2n+(N1-N2),2n位于第n+1位，为
第n位的进位，位于n位运算器之外，舍去，故结 果为N1-N2，正确。pyro_yangxu@bit.edu.cn

## Slide 15: 补码表示的符号数的加减运算(证明)
与N1-N2同理
N2-N1
-N1-N2
-N1-N2=（2n-N1）+（2n-N2）=2n+[2n -（N1+N2）]
第1个2n为第n位的进位，位于在第n+1位上，在n 位运算器之外，舍去
而[2n-(N1+N2)]就是负数-(N1+N2)的补码表示，计 算结果正确
pyro_yangxu@bit.edu.cn

## Slide 16: 补码表示的符号数的加减运算_溢出
设n=8，有两个正数A=110011，B=1101101。试用补 码求A+B，A-B，B-A，-A-B
解：(A)补.8
(-A)补.8
= 00110011,
=11001101,
(B)补.8 = 01101101
(-B)补.8 = 10010011
A+B=10100000
00110011
+ 01101101
10100000
00110011
+ 10010011
11000110
-A-B=01100000
11001101
+ 10010011
101100000
A-B=11000110 -A+B=00111010
11001101
+ 01101101
100111010
51+109=-96
-51-109=96
51-109=-58
-51+109=58
pyro_yangxu@bit.edu.cn

## Slide 17: 补码表示的符号数的加减运算_溢出
溢出(Overflow)：计算结果超出了n位符号数的表示范围
两个加数符号相同
当两个加数的绝对值之和超出符号数的表示 范围时，发生溢出
两个加数符号不同
相加结果的绝对值一定小于某一个加数的绝 对值，因此一定不会溢出
pyro_yangxu@bit.edu.cn

## Slide 18: 补码表示的符号数的加减运算_溢出
溢出判断
当第n-1位（符号位）和第n-2位（最高数字位） 不同时有进位（两个负数相加时）或不同时无 进位（两个正数相加时）时有溢出发生
有没有简单 点的办法啊
pyro_yangxu@bit.edu.cn

## Slide 20: 二-十进制编码（BCD码）
有权码-每一位都有固定的权值
如8421、 5421、 2421码
有权码所表示十进制数的大小就是各位加权相 加的值
无权码-各位没有固定的权值
如余3码和余3循环码
pyro_yangxu@bit.edu.cn

## Slide 21: 二-十进制编码（BCD码）
pyro_yangxu@bit.edu.cn
两个BCD码相加，结果必须还是BCD码，并且 还必须是合法的BCD码
(0010 0001 0110)8421+(0011 1001 0011)8421
=(0101 1010 1001)8421
其中和的第2位BCD码为1010，是非法的
8421BCD码，要对其进行调整：本位加0110
（10的补码），并向高位进1
调整后结果应为(0110 0000 1001)8421。

## Slide 22
序号
0
二进制码 格雷码
0000 0000
1
2
3
4
5
6
7
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
0001
0011
0010
0110
0111
0101
0100
8
9
10
11
12
13
14
15
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
1100
1101
1111
1110
1010
1011
1001
1000
第一位自反， 其它各位关于 中间轴对称
余3码
余3循 环码
pyro_yangxu@bit.edu.cn

## Slide 23: 格雷（Gray）码的特点
位置相邻 的格雷码 逻辑相邻
最高位自 反，其它 位关于中 间轴对称
根据此特点可方 便地写出格雷码
pyro_yangxu@bit.edu.cn

## Slide 24: 格雷码的写法
0
1
00
01
00
01
11
10
000
001
011
010
000
001
011
010
110
111
101
100
一位
二位
三位
pyro_yangxu@bit.edu.cn

## Slide 25: 二进制码与格雷码转换
异或运算：逻辑变量A、B的取值范围为0、1，则它们 的异或运算定义为
1 当A≠B时
F=A⊕B=
0 当A=B时
pyro_yangxu@bit.edu.cn

## Slide 26: 二进制码与格雷码转换
由二进制码生成格雷码：
Gn-1=Bn-1, Gi=Bi+1⊕Bi
式中i=n-2, n-3，…，2，1，0
例如：求二进制码1 0 1 1 的格雷码
1 | 0 |  | 1 |  | 1
1 | 1 |  | 1 |  | 0
pyro_yangxu@bit.edu.cn

## Slide 27: 二进制码与格雷码转换
由格雷码生成二进制码：
Bn-1= Gn-1, Bi=Bi+1⊕Gi
式中i=n-2, n-3，…，2，1，0
1 1 0 1
pyro_yangxu@bit.edu.cn
例如：求格雷码1 0
1 0
1 1 的二进制码
1 1

## Slide 28: 检错码和纠错码
pyro_yangxu@bit.edu.cn
检错码：仅能检测数字信号是否发生错误
纠错码：能够检测并纠正数字信号中的错误
奇偶校验码：除要发送的信息码之外再多发送一位奇偶 校验位Ｐ，奇偶校验位一般放在最高位
奇校验码：信息码与校验位所构成的奇偶校验码中，
‘1’的个数为奇数
偶校验码：信息码与校验位所构成的奇偶校验码中，
‘1’的个数为偶数

## Slide 29: 奇偶校验码
pyro_yangxu@bit.edu.cn
采用偶校验发送字符“Ａ”
  “Ａ”的ＡＳＣＩＩ符为１０００００１
  加上Ｐ位使１的个数为偶数Ｐ１０００００１
  则Ｐ＝０
传输效率η＝７／８＝８７．５％
可靠性是牺牲效率换来的
奇偶校验只能发现奇数位错，因为偶数位错不改变码 的奇偶性
适用于误码率较低的场合

## Slide 30: 二维奇偶纠错码
行校验位
信息位
X
列校验码
Y
该位出错!
pyro_yangxu@bit.edu.cn